## Slide 1: Netanor Közös Vállalat
13.C
1. Csapat: Bodnár Márk, Mitró Norbert, Albók Eszter

## Slide 2: A vállalatról
Cégünk egy modern telekommunikációs vállalat, amely magas színvonalú mobil-, internet- és vezetékes szolgáltatásokat nyújt lakossági és üzleti ügyfelek számára. Célunk, hogy ügyfeleink számára gyors, megbízható és innovatív hálózati megoldásokat biztosítsunk, amelyek elősegítik a mindennapi kommunikációt és a digitális fejlődést.

## Slide 3: Feladat felosztása:
Albók Eszter: Word dokumentum, PPT
Bodnár Márk: PPT,
Mitró Norbert: Topológia, HSRP, OSPF, etherchannel, portsecurity

## Slide 4
A hálózat topológiája:

## Slide 5: Szegedi telphely:
Ez a szerverfarm.

## Slide 6: Komplex (Győri) telphely:
Ezen a telephelyen vannak a HSRP, ETHERCHANNEL, VLAN és alhálózataink, többek közt ezek a switchek le vannak védve bpdu guarddal és be van kapcsolva a portfast és van egy GRE tunnelünk a SZEGEDI telephellyel.

## Slide 7: Miskolci telphely:
Itt van a wifink

## Slide 8: Ip címzések:
Telephely | Eszköz | Port | Ipv4 | Ipv6 | Default gateway
Győr Lan | GYŐRR1 | Serial0/1/0 | 20.20.20.6/30 | 2001:2002::1:1/64 | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/0 |  |  | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/0.10 | 192.168.198.65/26 | 2001:2006::1:1/64 | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/0.20 | 192.168.198.129/26 | 2001:2007::1:1/64 | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/0.30 | 192.168.198.195/26 | 2001:2008::1:1/64 | NONE
 |  | Tunnel0 | 67.67.67.6/30 |  | NONE
 | GYŐRR2 | Serial0/1/0 | 20.20.20.10/30 | 2001:2003::1:1/64 | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/0 |  |  | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/0.10 | 192.168.198.67/26 | 2001:2006::1:2/64 | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/0.20 | 192.168.198.131/26 | 2001:2007::1:2/64 | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/0.30 | 192.168.198.193/26 | 2001:2008::1:2/64 | NONE
 |  |  |  |  | NONE
 |  |  |  |  | NONE
 | PC0 | FastEthernet0 | 192.168.198.70/26 | 2001:2006::1:10/64 | 192.168.198.66
 | PC1 | FastEthernet0 | 192.168.198.140/26 | 2001:2007::1:10/64 | 192.168.198.130
 | PC2 | FastEthernet0 | 192.168.198.200/26 | 2001:2008::1:10/64 | 192.168.198.194
 | PC3 | FastEthernet0 | 192.168.198.201/26 | 2001:2008::1:10/64 | 192.168.198.194

## Slide 9: Ip Címzések
Szeged | SZEGEDR1 | GigabitEthernet0/0/0 | 192.168.199.2/30 | 2001:2005::1:1/64 | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/1 | 20.20.20.2/30 | 2001:2001::1:2/64 | NONE
 |  | Tunnel0 | 67.67.67.6/30 |  | NONE
 | Server0 | FastEthernet0 | 192.168.199.10/24 | 2001:2005::1:10/64 | 192.168.199.1
 | Server1 | FastEthernet0 | 192.168.199.20/24 | 2001:2005::1:11/64 | 192.168.199.1
 | Laptop1 | NONE | NONE | NONE | NONE
Miskolc | MISKOLCR1 | GigabitEthernet0/0/0 | 20.20.20.14/30 | 2001:2004::1:2/64 | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/1 | 192.168.200.1/24 | 2001:2009::1:1/64 | NONE
 | MISKOLCWIFI | Internet | 192.168.200.2/24 | NONE | NONE
 |  | LAN | 192.168.201.1/24 | NONE | NONE
 | SMARTPHONE | Wireless1 | DHCP | NONE | 192.168.201.1
 | IoT1 | Wireless1 | DHCP | NONE | 192.168.201.1
Budapest | BPR1 | Serial0/1/0 | 20.20.20.5/30 | 2001:2002::1:1/64 | NONE
 |  | Serial0/1/1 | 20.20.20.9/30 | 2001:2003::1:1/64 | NONE
 |  | Serial0/2/0 | 10.10.10.1/30 | NONE | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/0 | 20.20.20.1/30 | 2001:2001::1:1/64 | NONE
 |  | GigabitEthernet0/0/1 | 20.20.20.13/30 | 2001:2004::1:1/64 | NONE

## Slide 10: Ipv6 címzés

## Slide 11: dhcp
Dhcp-nk a Miskolci telephelyen oszt címet minden felhasználónak akinek van hozzáférése a jelszóhoz.
Ez a hálózat 192.168.200.0/24-es címet használ exklúzívan a Miskolci telephelyhez.

## Slide 12: acl

## Slide 13: ospf
4 darab hálózatunk van:
192.168.198.0,
192.168.199.0,
192.168.200.0,
20.20.20.0
Ebből kettő fel van osztva:
192.168.198.0, 192.168.198.64, 192.168.198.128, 192.168.198.192,
192.168.199.0, 192.168.199.128

## Slide 14: hsrp
GYŐRR1 és GYŐRR2 között van a HSRP protokollunk, az aktív route a GYŐRR1a standby (azaz passzív), és tartalék a GYŐRR2.

## Slide 15: etherchannel
Egy szimpla összefogott kapcsolat két switch között.

## Slide 16: Cím Lorem Ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Minta dia

## Slide 17: köszönjük a figyelmet!